| 河北润联科技开发有限公司 |
| --- |
| Add：河北邢台 | 电话:0319-8322206 |
| 报 价 单 |
| 收件公司： | 收件人： |
| 页码：1/1 | 日期：2015年01月11日 |
| 报价人：左超 | 报价有效期至：2015年12月31日 |
| 尊敬的客户，您好！今对您所需要规格报价如下： |
| 序号 | 品名 标准 | 规格 | 单价/台 | 数量：台 | 金额/元 | 备注 |
| 1 | 便携式溶氧仪.长期检测溶氧仪 | RL042668 | 2760 | 1.000 | 2760.00 |  |
| 2 | 精密台式pH/溶解氧(DO)/测量仪/ | RL042664 | 31620 | 1.000 | 31620.00 |  |
| 3 | MUT600B全数字超声波探伤仪 | RL046817 | 22800 | 1.000 | 22800.00 |  |
| 4 | 520M-01A型溶解氧便携式多参数测量仪 | RL042665 | 29026 | 1.000 | 29026.00 |  |
| 5 | MP551型溶解氧测量仪 多参数测量 | RL042660 | 8820 | 1.000 | 8820.00 |  |
| 合计： |  |  | 95026 |  |
| 其他事项： |
| 1、交货时间：确认订单后1-2周内交货； |
| 2、运输方式：物流自提，由买方支付费用； |
| 3、付款方式：银行转账； |
| 4、票 据：含税； |
| 复核：左超 | 制表人：左超 | 客户签章： |

便携式溶氧仪.长期检测溶氧仪

适用范围

仪器用于自来水厂水源监测、水产养殖场、城市污水处理厂、环境保护监测部门、饮料行业及科研单位对水体溶解氧的测定。

产品介绍

仪器特点： 自动温度补偿 响应时间快 便携式，携带方便 配本厂生产DOS229型溶解氧电极（极谱型覆膜电极） 技术指标： 1.测量范围 溶解氧：(0~20.00)mg/L 温度：(0~60)°C 2.仪器基本误差 溶解氧：±0.3mg/L±1个字（在基准温度下） ±0.5mg/L±1个字(与基准温度相差±10°C时) 温度：±1°C±1个字 3.残余电流：0.15mg/L 4.响应时间：30s(20°C时90%响应) 5.仪器的稳定性：±0.2mg/L±1个字/1h 6.自动温度补偿范围：(0~60)°C

220×130×35mm / 325g（不包括电池）9V电池供电或220V直插电源

仪器介绍

溶氧仪系新一代便携式仪表，集多年的电化学经验，结合品质优异的传感器与各种独特的附件，为移动式分析测量设立了新的标准。它将给您的现场测量带来全新的乐趣。

防尘防水等级达IP54

人体工程学的杰作

左、右手用户都会习惯使用，按钮大小直接按其重要程度设计。使用如此简单，真正省时高效！

数据管理

显示一目了然

大屏幕显示出所有相关设置，并能突出重点。您可以随时明了地观察测量数据与电极状态。

电极在保护套保湿储存，立取可用。使得它真正成为顶尖便携式仪表！

携带方便，安全可靠，帮助您快速建立户外移动式工作站！

应用领域：化工、环保水处理、养殖、医药等行业。

精密台式pH/溶解氧(DO)/测量仪/

4-Star 精密台式pH/溶解氧(DO) 测量仪、检测仪介绍：

此款高性价比的双通道、双显示pH/溶解氧测量仪非常易于设置和操作，可为水质分析实验室提供可靠而准确的pH 和溶解氧测量。

此表具备改进的读数稳定指示，盐度校正和自动大气压力补偿，符合GLP的相关特征，可选用21 CFR Part11软件。

1－5点pH校正确保在极限浓度下的测量准确性，与Winkler滴定法关联的溶解氧校正改进了测量的准确性。SMART STABILITYTMand SMART AVERAGINGTM功能简化了测量过程。最多可存储十组设定参数和校正数据.

4-Star 精密台式pH/溶解氧(DO) 测量仪、检测仪仪表特性：

使用极谱式溶氧电极

台式IP54防尘防溅等级

BNC pH电极接口和迷你DIN溶氧电极接口

一点到五点自动或手动pH校准

DIN和NIST/US缓冲液自动识别

仪表自测和自我诊断

GLP IQ/OQ 文件记录

200组数据记录，可通过RS232或USB接口下载到打印机或个人电脑中

CE, CSA, UL, TV 和FCC A级认证

4-Star 精密台式pH/溶解氧(DO) 测量仪、检测仪技术参数：

MUT600B全数字超声波探伤仪

MUT600B全数字超声波探伤仪

MUT600B是一款全数字便携式超声波探伤仪，它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、夹杂、气孔等）的检测、定位、评估和诊断。既用于实验室，也用于工程现场检测。本仪器广泛应用在各地特检院、建设工程质量检测站、机械制造业、钢铁冶金业、钢结构制造、船舶制造、石油天然气装备制造等需要缺陷检测和质量控制的领域，也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。

仪器特点：品质高，价位低

功能特点

全中文显示，主从式菜单，并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮，操作便捷，技术领先

全数字真彩色液晶显示器，可根据环境选择背景色和波形颜色，液晶亮度可自由设定

高性能安保电池模块便于拆装，可以脱机独立充电，大容量高性能锂离子电池模块使仪器连续工作时间延长到六小时以上；仪器轻小便携，单手即可以把持，经久耐用，引导行业潮流

主要技术参数

检测范围：(0~6000)mm

工作频率：(0.5~15)MHz

声速范围：(1000~9999)m/s增益：总增益量110dB，设0、0.1dB、1dB、2dB、6dB步进值，独特的全自动增益调节及扫查增益功能，使探伤既快捷又准确。

动态范围：≥32dB

垂直线性误差：≤3%

水平线性误差：≤0.2%

分辨力：>33dB(5P14)

灵敏度余量：60dB(深200mmФ2平底孔)

数字抑制：(0~80)%，不影响线性与增益

电噪声电平：≤10%

探头类型：直探头、斜探头、双晶探头、穿透探伤

闸门：进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数

报警：蜂鸣报警，LED灯报警

电源：直流（DC）9V；锂电池连续工作6~8小时以上

外型尺寸：263×170×61(mm)

环境温度：(-10~50)℃

相对湿度：(20~95)%RH

注：以上指标是在探头频率为2.5MHz、检波方式为全波的情况下所测得的。

发射脉冲

脉冲幅度：低、中、高分级选择，适用探头范围广

脉冲宽度：固定宽度，不可调。

检测范围

零界面入射0~6000mm(钢中、纵波)，可连续调节

闸门报警

门位、门宽、门高任意可调；B闸门可选择设置进波报警或失波报警；闸门内蜂鸣声和LED灯(吵噪环境中LED灯报警非常有效)报警及关闭。

数据存储

10组探伤参数通道，可预先调校好各类探头和仪器的组合参数，自由设置各行业探伤标准；可存储1000幅探伤回波信号及参数，实现存储、读出及通过USB接口传输。

实时时钟

实时探伤日期、时间的跟踪记录，并记录存储。

通讯接口

USB2.0高速通讯传输接口

电池模块

高容量锂电池模块，在线充电和脱机充电两种充电方式，方便探伤人员使用。

520M-01A型溶解氧便携式多参数测量仪

名称：STAR A PH/离子/电导/溶解氧多参数测量仪 520M-01A

详细介绍：

Star A系列pH/ISE（离子浓度）/电导率/溶解氧便携式多参数测量仪

名称：Star A系列pH/ISE（离子浓度）/电导率/溶解氧便携式多参数测量仪

详细介绍：

pH

测量范围：-2.000-20.000

分辨率：0.1，0.01，0.001

相对精度：±0.001

校准点：最多5点

校准编辑功能：有

mV/Rmv

测量范围：±2000.0mV

分辨率：0.1

相对精度：±0.1mV

EH ORP模式：有

离子浓度

测量范围：0-19999

分辨率：最多3位有效数字

相对精度：±0.1mV

单位：ppm，M，mg/L，%，ppb或无单位

校准点：最多5点

校准编辑功能：有

校准功能：线性校准，定时终点，可选择非线性自动空白，低浓度测量稳定性

电导率

测量范围：0.001uS/cm-3000mS/cm

分辨率：最小0.001uS/cm或四位有效数字

相对精度：读数的0.5%

参比温度：5、10、15、20、25℃

温度补偿类型：线性（0-10.0%/℃），非线性，超纯水非线性，美国药典纯水限定值

电极常数范围：0.001-199.9

校准点：最多5点

校准编辑功能：有

电阻率

测量范围：2??·cm-1000M??·cm

分辨率：2??·cm

相对精度：读数的0.5%

盐度

类型：实际盐度或海水盐度

范围：0.01-80.0ppt NaCL(相对的）；0.01-42ppt实际盐度

分辨率：0.01

相对精度：±0.1

TDS

范围：0-200ppt

分辨率：4位有效数字

相对精度：读数的0.5%

TDS因子范围：线性0.01-10.00，默认0.49

溶解氧

极谱式溶解氧

测量范围：0-90mg/L；0-600%（饱和度）

分辨率：0.1，0.01；1，0.1（饱和度）

相对精度：±0.2 ；±2%（饱和度）

RDO荧光法溶解氧

测量范围：0-50mg/L；0-500%（饱和度）

分辨率：0.1，0.01；1，0.1（饱和度）

相对精度：±0.1mg/L（0-8mg/L），±0.2mg/L（8-20mg/L），读数的10%（20-50mg/L）；±2%

大气压自动补偿范围：450.0-850.0mmHg

盐度校正系数：当同时使用电导率电极时可自动盐度补偿，或手动；0-45ppt

校准类型：饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水

温度

范围：-5-105℃（RDO为0-50℃）

分辨率：0.1

相对精度：±0.1

温度校准功能：有，1点

数据存储

数量：5000条，符合GLP标准

记录类型：手动、自动、定时（间隔）

记录编辑：单条删除、全部或部分选择性删除

输入

PH/ISE电极：BNC，参比电极接口

电导率电极或ATC探头：8针mini DIN接口

溶解氧探头：9针mini DIN接口

输出：RS232接口，USB接口

仪表功能

操作界面：中文、英文等6种语言供选择

电源：4×AA电池

防护：便携式防水设计，防护等级IP67

订货指南

| 订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
| --- | --- | --- |
| 520M-01A | Star A pH/ISE（离子浓度）/电导率/溶解氧便携式多参数测量仪 | A329 pH/ISE/电导率/溶解氧主机，8107UWMMD ROSS三合一pH/ATC电极（3米线缆），013010MD电导率电极（3米线缆，K=0.475），087010MD RDO溶解氧探头（3米线缆，带不锈钢沉降套和校准套、电极帽），910410 pH4.01缓冲液10袋，910710 pH7.00缓冲液10袋，911010 pH10.01缓冲液10袋，810001 ROSS电极储存液475mL，01100710电导率标准液1413uS/cm10袋，911110润洗液10袋，仪表护套（带电极固定器），便携箱，4节AA电池 |

MP551型溶解氧测量仪 多参数测量

产品描述：

用于实验室高精度测量的多参数测量仪，涵盖pH、离子浓度、电导率和溶解氧等10余种电化学参数。适用于石油、化工、医药、电厂和环保等行业，在教育和科研领域有更广泛的应用。

产品特点：

1.符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。

2.有三种不同的测量模式：稳定显示模式；定时测量模式；连续测量模式。

3.自动识别13种pH标准缓冲溶液，有四个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。

4.可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式，满足电力、石化等行业的使用要求。

5.有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电极电位的ORP值。

6.自动识别8种电导率标准溶液，有二个系列的标准溶液可以选择：欧美系列和中国系列。

7.采用先进的电导率测量技术，使用常数K=1的电导电极 只需一点校准，即可满足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的测量精度要求。

8.可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS和盐度采用多项式计算，保证全量程的换算精度。

9.电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能。

10.溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和自动气压补偿的功能。

11.新型结构的极谱式溶氧电极可同时测量温度、盐度和溶解氧，配以专用的溶氧电极校准套，电极极化只需3~5 min。

12.仪器储存10种常用的离子模式可供选择，也可自行设定其它离子。

13.可切换四种离子浓度单位：pX、mol/L、mg/L和ppm.

14.仪器带有唯一的产品序列号。

15.符合IP54防尘防溅等级，仪表插口有硅胶帽密封保护。

技术参数：

| 类别 | 名称 | MP526电导率/溶解氧仪 |
| --- | --- | --- |
| pH | 测量范围 分辨率 准确度 输入电流 输入阻抗 稳定性 温度补偿范围 | （-1.999 ~ 19.999）pH 0.1/0.01/0.001 pH 电计：±0.002 pH，配套：±0.01 pH ≤1×10-12A ≥3×1012Ω ±0.002 pH/3h （0 ~ 100）℃（自动或手动） |
| mV | 测量范围(mV/ORP/EH) 分辨率 准确度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
| 离子浓度 | 测量范围 显示单位 准确度 温度补偿范围 | 0.00 ~ 14.00 pX pX、mol/L、mg/L、ppm 电计：±0.5 %读数值(一价)，±1.0 %读数值(二价) 0 ~ 60℃（自动或手动） |
| 电导率 | 测量范围 | 电导率：（0.00~20.00）μS/cm（20.0~200.0）μS/cm （200~2000）μS/cm（2.00~20.00）mS/cm （20.0~200.0）mS/cm（200~2000）mS/cm（K=10） 电阻率：（0 ~ 100）MΩ·cm TDS:（0 ~ 100）g/L 盐度： （0 ~ 100）ppt |
| 分辨率 精确度 温度补偿范围 电极常数 参比温度 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1/1 mS/cm 电计：±0.5% FS，配套：±0.80%FS （0 ~ 50）℃（自动） 0.1 / 0.5 / 1 / 5 / 10 / 50 / 100 cm-1 25℃、20℃和18℃ |
| 溶解氧 | 测量范围 分辨率 准确度 响应时间 残余电流 温度补偿范围 盐度补偿范围 气压补偿范围 自动校准 电极类型 | （0 ~ 40.00）mg/L(ppm)（0 ~ 200.0）% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % 电计：±0.10 mg/L，配套：±0.40 mg/L ≤30 s（25℃, 90%响应） ≤0.1 mg/L （0 ~ 45）℃（自动） （0 ~ 45）ppt（自动） （80 ~ 105）kPa（自动） 被水饱和的空气；被空气饱和的水 极谱式 |
| 温度 | 测量范围 分辨率 准确度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范围：±0.4℃其余范围：±0.8℃ |
| 其他技术参数 | 数据储存 储存内容 电源 通讯接口 尺寸和重量 质量和安全认证 | 300组 测量值编号、测量值、温度值、ATC或MTC状态、测量日期、测量时间 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE和CMC |
| 工作条件 | 环境温度 环境湿度 IP等级 | 5 ~ 35℃（0.01级）15 ~ 30℃（0.001级） ≤75% IP54防尘防溅 |

标准配置：

| 标准配置 | 数量 |
| --- | --- |
| 1. MP551型pH/mV/离子浓度/电导率/溶解氧测量电计 | 1台 |
| 2. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
| 3. 2503-C玻璃pH复合电极 | 1支 |
| 4. MP500温度电极 | 1支 |
| 5. 2401-M电导电极 | 1支 |
| 6. DO500溶解氧电极 | 1支 |
| 7. 6213型双盐桥参比电极 | 1支 |
| 8. 602型万向电极架 | 1支 |
| 9. 901型智能搅拌器 | 1个 |
| 8. 602型万向电极架 | 1台 |
| 9. 901型智能搅拌器 | 各1瓶 |
| 10. pH校正缓冲溶液（pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml） | 2瓶 |
| 11. 1408μS/cm电导率标准溶液（50ml） | 1个 |
| 12. 9V电源适配器（仪器配用） | 1个 |
| 13. 6V电源适配器（搅拌器配用） | 3个 |
| 14. DO503隔膜帽（溶解氧电极配用） | 1瓶 |
| 15. DO502溶解氧电极内溶液（30ml） | 2小张 |
| 16.阴极抛光纸 | 3粒 |
| 17. B628搅拌珠 | 1根 |
| 18. RS232通讯电缆 | 1张 |
| 19. MP551通讯软件光盘 | 1份 |
| 20.说明书 | 1份 |
| 21.简要操作指南 | 1份 |

选购附件：

| 附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
| --- | --- | --- |
| pH复合电极 | 201-C塑壳pH复合电极 | 适用于常规pH测量，用途广泛，BNC插头。 |
| 200-C塑壳pH复合电极 | 适用于常规pH测量，长时间连续测试精度高，BNC插头。 |
| 206-C塑壳pH复合电极 | 电极外径较小，适合在试管或小口径容器中使用，BNC插头 |
| 201T-M塑壳三复合pH电极 | 同时测量pH和温度，自动温度补偿，BNC+RCA插头。 |
| 2501-C玻璃pH复合电极 | 用于精密的pH测试，实验室常规使用，BNC插头。 |
| 2503-C玻璃pH复合电极 | 用于精密的pH测试，常用于测量复杂样品，BNC插头。 |
| 2503D-C玻璃pH复合电极 | 适合低温溶液和纯水的pH测量，BNC插头。 |
| 2503G-C玻璃pH复合电极 | 适合高温溶液的pH测量，BNC插头。 |
| 2503S-C玻璃pH复合电极 | 适合高温强酸溶液的pH测量，BNC插头。 |
| 2015P-C平面pH复合电极 | 用于表面的pH测量，以及微量溶液的pH测量，BNC插头。 |
| 离子电极 | 6801钠离子电极 | 用于测试钠离子浓度，BNC插头。 |
| 7801低钠离子电极 | 用于测试低钠离子浓度（7 pNa），BNC插头。 |
| CA501钙离子复合电极 | 用于测试钙离子浓度，BNC插头。 |
| 钙电极测量头 | 与CA501钙电极配套使用 |
| F502氟离子电极 | 用于测试氟离子浓度，BNC插头。 |
| CL502氯离子电极 | 用于测试氯离子浓度，BNC插头。 |
| BR502溴离子电极 | 用于测试溴离子浓度，BNC插头 |
| I502碘离子电极 | 用于测试碘离子浓度，BNC插头。 |
| CU502铜离子电极 | 用于测试铜离子浓度，BNC插头。 |
| K502钾离子电极 | 用于测试钾离子浓度，BNC插头。 |
| NO502硝酸根电极 | 用于测试硝酸根离子浓度，BNC插头。 |
| NH501氨气敏电极 | 用于测试氨氮离子浓度，BNC插头。 |
| 参比电极 | 6211参比电极 | 适用于常规测量，香蕉插头。 |
| 6212参比电极 | 与钠离子电极配合使用，香蕉插头。 |
| 6213参比电极 | 第一和第二盐桥溶液均可自选，适合所有测量场合，香蕉插头。 |
| 6215参比电极 | 适合于大部分离子电极的配套使用，香蕉插头 |
| 电导电极 | DJS-0.1-M纯水电导电极 | K=0.1 cm-1，自动温度补偿，用于测试高纯水的电导率，4芯插头。 |
| 2401-M玻璃电导电极 | K=1.0 cm-1，自动温度补偿，适合实验室高精度测试电导率，4芯插头。 |
| 2301-M塑壳电导电极 | K=1.0 cm-1，自动温度补偿，适合实验室和现场测试，4芯插头。 |
| 2310-M塑壳电导电极 | K=10 cm-1，自动温度补偿，用于测试海水和浓盐水等，4芯插头。 |
| 玻璃流通池 | 与DJS-0.1-M电极配用 |
| 溶氧电极 | DO500溶氧电极 | 极谱式溶氧电极，适用于实验室和现场使用，8芯插头。 |
| 溶氧电极配件 | DO503溶氧电极隔膜帽 | 组合式隔膜帽，专用于DO500溶氧电极，规格：3个/组。 |
| DO502溶氧电极电解液 | 补充电解液，专用于DO500溶氧电极，规格：30mL/瓶。 |
| DO501阴极抛光纸 | 抛光纸，专用于清洁DO500溶氧电极阴极，规格：2张/组。 |
| ORP复合电极 | 301Pt-C塑壳ORP复合电极 | 适用于常规ORP测量，用途广泛，BNC插头。 |
| 3501Pt –C玻璃ORP复合电极 | 实验室常规ORP测量，测试稳定，响应快，BNC插头。 |
| 温度电极 | MP500温度电极 | 不锈钢外壳，响应快，测量精度高，RCA插头。 |
| pH校正缓冲溶液 | pH4.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| pH6.86校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| pH9.18校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| pH7.00校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| pH10.01校正缓冲溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 离离子标准溶液 | 10-1mol/L钠离子标准溶液 | 500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 10-1mol/L钙离子标准溶液 | 500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 10-1mol/L氟离子标准溶液 | 500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 10-1mol/L氯离子标准溶液 | 500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 10-1mol/L溴离子标准溶液 | 500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 10-1mol/L碘离子标准溶液 | 500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 10-1mol/L钾离子标准溶液 | 500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 10-1mol/L铜离子标准溶液 | 500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 10-1mol/L氨离子标准溶液 | 500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 10-1mol/L硝酸根离子标准溶液 | 500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 电导率校正溶液 | 146.6 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1408 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.85 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 84 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 1413 μS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 12.88 mS/cm电导率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL（瓶） |
| 电极浸泡液 | pH（ORP）复合电极浸泡液 | 500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 10-5mol/L钠离子电极浸泡液 | 与6801、7801钠电极配套使用。500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 电极补充液 | 3.5mol/L KCl（AgCl饱和）参比溶液 | 250mL/100mL/30mL（瓶） |
| 1mol/L硝酸钾（KNO3）参比溶液 | 用于氯、溴、碘和铜离子测试，250mL/100mL/30mL（瓶） |
| 1mol/L氯化钠(NaCl)参比溶液 | 用于钾离子测试，250mL/100mL/30mL（瓶） |
| 0.1mol/L氯化銫(CsCl)参比溶液 | 用于钠离子测试，250mL/100mL/30mL（瓶） |
| 氨电极内溶液 | 用于氨离子测试，250mL/100mL/30mL（瓶） |
| 钙电极内容液 | 与CA501钙电极配套使用，250mL/100mL/30mL（瓶） |
| 离子强度调节剂 | TISABⅠ溶液 | 用于氟离子测试，500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 5mol/L硝酸钠(NaNO3)溶液 | 用于氯、溴、碘和铜离子测试，500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 6mol/L氯化钠(NaCl)溶液 | 用于钾离子测试，500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 5mol/L高氯酸钠(NaClO4)溶液 | 用于硝酸根，离子测试，500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 10mol/L氢氧化钠(NaOH)溶液 | 用于氨离子测试，500mL/250mL/100mL（瓶） |
| 4mol/L氯化钾(KCl)溶液 | 用于钙离子测试，500mL/250mL/100mL（瓶） |
| ORP标准试剂 | 260 mV ORP标准试剂 | 配50mL/包 |
| ORP标准溶液 | 222 mV ORP标准溶液 | 250mL/100mL/50mL（瓶） |
| 电极架 | 602型万向电极架 | 造型美观的弧线型支架， 可以360度转向和垂直升降。 |
| 601型搅拌式电极架 | 将电极架和磁力搅拌器组合而成的新颖产品。 |
| 600型简易电极架 | 价格便宜的简易型电极架。 |